# iPhone 5 - Технически характеристики

| Цвят | Черен и тъмносив Бял и сребрист |
| --- | --- |
| Капацитет1 | 16GB | 32GB | 64GB |
| Размери и тегло2 | Височина: 123,8 мм (4,87 инча) Ширина: 58,6 мм (2,31 инча) Дълбочина: 7,6 мм (0,30 инча) Тегло: 112 грама (3,95 унции) |
| 3G и безжична връзка | GSM модел A1428*: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE** (диапазони 4 и 17) CDMA модел A1429*: CDMA EV-DO Rev. A и Rev. B (800, 1900, 2100 MHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE** (диапазони 1, 3, 5, 13, 25) GSM модел A1429*: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE** (диапазони 1, 3, 5) 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2,4GHz и 5GHz) Безжична технология Bluetooth 4.0 |
| Местоположение | Асистиран GPS и GLONASS Цифров компас Wi-Fi 3G |
| Дисплей | Retina дисплей 4-инчов (по диагонал) широкоекранен Multi-Touch дисплей Разделителна способност 1136x640 пиксела при 326 ppi Контраст 800:1 (стандартно) Максимална яркост 500 cd/m2 (стандартно) Предно олеофобично покритие против отпечатъци Поддръжка на едновременно извеждане на няколко езика и видове знаци |
| Камера, снимки и видео | 8-мегапикселова камера iSight Панорама Видео запис, HD (1080p) до 30 кадъра в секунда с аудио HD камера FaceTime с 1,2-мегапикселови снимки и HD видео (720p) с до 30 кадъра в секунда Автофокус Потупайте, за да фокусирате видео и снимки Разпознаване на лица във видео или снимки LED светкавица Подобрена стабилизация на картината Добавяне на географски данни към снимки и видео |
| Външни бутони и конектори | Външни бутони и контролери Конектори и входящо-изходящи портове |
| Захранване и батерия3 | Вградена презареждаема литиево-йонна батерия Зареждане през USB към компютър или адаптер Режим на разговор: До 8 часа в 3G мрежа Режим на готовност: До 225 часа Режим на работа в интернет: До 8 часа в 3G мрежа, до 10 часа в Wi-Fi мрежа Режим на възпроизвеждане на видео: До 10 часа Режим на възпроизвеждане на аудио: До 40 часа |
| Възпроизвеждане на аудио | Поддържани аудио формати: AAC (от 8 до 320 Kbps), защитен AAC (от iTunes Store), HE-AAC, MP3 (от 8 до 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (формати 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV Ограничение на максималната сила на звука, което може да се регулира от потребителя |
| Телевизия и видео | Поддръжка на AirPlay Mirroring към Apple TV на 720p AirPlay видео стрийминг към Apple TV (3-то поколение) на до 1080p и Apple TV (2-ро поколение) на до 720p Поддържани видео формати: H.264 видео до 1080p, 30 кадъра в секунда, Високопрофилно ниво 4.1 с AAC-LC аудио до 160 Kbps, 48kHz, стерео аудио във формат .m4v, .mp4 и .mov; MPEG-4 видео до 2,5 Mbps, 640 на 480 пиксела, 30 кадъра в секунда, Опростен профил с AAC-LC аудио до 160 Kbps на канал, 48kHz, стерео аудио във формат .m4v, .mp4 и .mov; Motion JPEG (M-JPEG) до 35 Mbps, 1280 на 720 пиксела, 30 кадъра в секунда, аудио в ulaw, PCM стерео аудио във формат .avi |
| Слушалки | Apple EarPods с дистанционно и микрофон Калъф за съхранение и пътуване |
| Поддръжка на прикачени файлове в електронна поща | Поддържани типове документи .jpg, .tiff, .gif (изображения); .doc и .docx (Microsoft Word); .htm и .html (уеб страници); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (текст); .rtf (rich text format); .vcf (информация за контакти); .xls и .xlsx (Microsoft Excel) |
| Сензори | Триосен жироскоп Акселерометър Сензор за близост Сензор за околна светлина |
| Системни изисквания | Apple ID (изисква се за някои функции) Достъп до интернет4 Синхронизирането с iTunes на Mac или PC изисква: Mac: OS X v10.6.8 или по-нова PC: Windows 7; Windows Vista; или Windows XP Home или Professional със сервизен пакет 3 или по-нов iTunes 10.7 или по-нова версия (свалете безплатно от www.itunes.com/download) |
| Изисквания за средата | Работна температура на средата: от 0° до 35°C (от 32° до 95°F) Неработна температура: от –20° до 45°C (от –4° до 113°F) Относителна влажност: от 5% до 95% без кондензация Максимална работна надморска височина: 3000 метра (10 000 фута) |
| Езици | Поддръжка на езици Английски (САЩ), английски (Обединеното кралство), китайски (опростен), китайски (традиционен), френски, немски, италиански, японски, корейски, испански, арабски, каталонски, хърватски, чешки, датски, холандски, фински, гръцки, иврит,унгарски, индонезийски, малайски, норвежки, полски, португалски, португалски (Бразилия), румънски, руски, словашки, шведски, тай, турски, украински, виетнамски Поддръжка на клавиатура Английски (САЩ), английски (Обединеното кралство), китайски - опростен (ръкопис, пинин, символи), китайски - традиционен (ръкопис, пинин, чжуин, канджи, символи), френски, френски (Канада), френски (Швейцария), немски (Германия), немски (Швейцария), италиански, японски (ромаджи, кана), корейски, испански, арабски, български, каталонски, черокски, хърватски, чешки, датски, холандски, емоджи, естонски, фински, фламандски, гръцки, хавайски, иврит, хинди, унгарски, исландски, индонезийски, латвийски, литовски, македонски, малайски, норвежки, полски, португалски, португалски (Бразилия), румънски, руски, сръбски (кирилица/латиница), словашки, шведски, тай, тибетски, турски, украински, виетнамски Поддръжка на речник (разрешава предугажденето на текст и авто корекция) Английски (САЩ), английски (Обединеното кралство), китайски (опростен), китайски (традиционен), френски, френски (Канада), френски (Швейцария), немски, италиански, японски (ромаджи, кана), корейски, испански, арабски, каталонски, черокски, хърватски, чешки, датски, холандски, естонски, фински, фламандски, гръцки, хавайски, иврит, хинди, унгарски, индонезийски, латвийски, литовски, малайски, норвежки, полски, португалски, португалски (Бразилия), румънски, руски,словашки, шведски, тай, турски, украински, виетнамски Siri езици Английски (САЩ, Обединеното кралство, Канада, Австралия), испански (САЩ, Мексико, Испания), френски (Франция, Канада, Швейцария), немски (Германия, Швейцария), италиански (Италия, Швейцария), японски, корейски, мандарин (континентален Китай, Тайван), кантонски (Хонконг) |
| В кутията | iPhone 5 Apple EarPods с дистанционно и микрофон Кабел за свързване от Lightning към USB USB адаптер за захранване Документация |